#### LEDshow

软件使用说明书

广州市亿彩天虹光电科技有限公司

Guangzhou Ecsr Optoeletronics Technology Co.,Ltd.

广州市荔湾区桥中中路209号

总机：(020)81234901

销售：13902204712   18928854451

传真：(020)81234900

邮箱：sales@gzecsr.com

http://www.gzecsr.com

邮编：510163

适用于YC-LC105     YC-LC503  YC-LC505     YC-LC508

目 录

一 软件简介	5

1.1软件说明	5

1.2 软件安装	5

1.3 软件启动	5

1.4 电脑IP设置	6

二 同步软件	7

2.1 接收卡说明	7

2.2 配置显示屏	9

（1）进入屏幕管理配置接收卡	9

（2） 模组设置	10

（3）连接设置	15

（4）保存参数	16

（5） 软件设置	17

（6）后台播放	18

（7）显示屏亮度调整	18

（7）调试功能	18

2.3节目播放	20

（1）截屏播放	20

（2）播放窗	20

（3） 控制窗	21

（4）节目组成	21

（5）播放功能介绍	22

（6）控制选项及编辑控件	22

（7）  播放窗调整功能	23

（8）节目制作流程	24

（9）  消息文字	30

（10）播放PPT文件	31

（11） 播放计划	31

（12）退出软件	33

三   异步软件	35

3.1 异步卡505\508硬件连接	35

3.2设置默认终端	36

3.3配屏操作	37

（1）配置同步接收卡	37

（2）配屏参数导入异步卡	38

3.4异步软件界面介绍	39

（1）快捷按钮	39

（2）“控制”菜单	40

（3）“设置”菜单	41

（3）节目选项编辑控件功能	47

文件窗	48

简单文本窗	49

文本窗	49

时针窗	50

时间窗	50

天气窗	51

3.5异步节目更新	52

（1）本地电脑直接发送	52

（2）U盘发送	53

（3）扩展存储容间	54

（4）删除内容	54

（5）保存节目	55

3.6异步控制功能	55

（1）定时播放	55

（2）发送即时消息	59

（3）添加RSS网络信息	59

（4）集群功能	60

（5）接入互联网远程信息发布系统登陆平台	61

（6）有线网络设置	62

（7）无线WIFI设置	63

（8）时间校正	64

（9）固件升级	64

（10）重启设备	65

3.7异步效果图	66

# 一 软件简介

## 1.1软件说明

亿彩天虹LED控制系统软件LEDshow，软件可以在亿彩天虹官网www.gzecsr.com的软件中心下载。

## 1.2 软件安装

运行 LICS_Setup.exe文件开始安装本系统。

## 1.3 软件启动

鼠标左键双击图标即可打开软件。

进入软件启动选项，可启用同步或异步的软件

## 1.4 电脑IP设置

打开电脑的本地连接，设置电脑IP。

例如IP地址按如下要求

IP地址（192.168.2. 2 ），子网掩码（255.255.255.0）

默认网关和DNS服务器地址可以不设。

建议默认设为192.168.2.2

# 二 同步软件

## 2.1 接收卡说明

亿彩天虹LED控制系统软件LEDshow一般配合亿彩天虹接收卡YC-LC105使用。图片为YC-LC105接收卡

YC-LC105网口不分输入输出随便插入网线（T568B国标网线），

电源5V

连接过程中检查指示灯是否亮，亮代表电脑网口是1000M网卡与网线正常，如果不亮代表网线与网口有问题，检测网线是否是直通T568B国际网线或者网卡是否是1000M网卡。

指示灯说明:

红灯：电源（状态为常亮）

黄灯：数据（状态为闪烁）

绿灯1：左边网口接入千兆网络（状态为常亮）

绿灯2：右边网口接入千兆网络（状态为常亮）

## 2.2 配置显示屏

## （1）进入屏幕管理配置接收卡

打开软件后，在软件设置的选取屏幕管理，或直接点击快捷键

点击“配置接收卡”选项。输入密码101 或 168

## （2） 模组设置

进入智能设置

步骤1   填写模组信息

步骤2 此时根据LED大屏幕中所显示的颜色，依次在软件中进行选择。选择完毕后可以进入“下一步”。如下图所示：

步骤3 根据LED大屏幕实际显示的现象，在软件中进行相应选择，每种状态是全红的选全红，是红黑相间的或全黑的红黑相间或全黑，如果已经知道模组是几扫的可以手动输入，真写几扫，并进入“下一步”，如下图所示：

步骤4  进入模组走线界面。在此界面中，根据LED屏实际发亮的像素点坐标位置在软件中的方格里对应依次点击。在点击之前要以与电脑相连接的每一张控制卡所连接的第一块模组为准。直到出现“完成模组设置”的提示出现后，选择“是”。这里有快捷键可供使用，提高效率，分别是键盘的“←”，“→”，“↑”，“↓” 左右上下四个键。

直接点击“完成”。

## （3）连接设置

连接设置中针对整屏中连接的卡数量点数的设置，

接收卡数量，横几张，坚几张·

设每张卡的像素点宽度和高度：

显示红色代表警告输入数字有误

## （4）保存参数

在改动模组参数和连接参数时，显示屏可以预览当前电脑显示的内容，从而判断设置是否正确。如果正确这后，相应保存配置过的屏的参数！

刚配完屏时参数只在临时文件中，我们可以把它相应的保存下来。

保存到文件：把参数保存电脑的当地文件夹中

保存到接收卡: 把参数保存在接收卡硬件中，当电脑出现故障等特殊情况下方便以后把参数再读出来

如果电脑已经有配好的参数文件或接收卡中有保存，我们可以把参数读出来，省了再一次智能设置和连接设置。

从文件中加载：把电脑保存的参数调出来，

从接收卡回读：把接收卡的参数读出来，

双击表格中图标，弹出箱体控制卡信息窗口，如下图：

## （5） 软件设置

播放窗口设置

屏幕数：1为一个窗，2为两个窗

起始位：播放窗在电脑的坐标

宽度：播放窗宽度点数，高度：播放窗高度点数

配置文件： 如果电脑上保存有屏参数配置文件，直接调用屏的参数文件

软件设置

点击进入软件设置

在弹出的对话框里选择功能打√

## （6）后台播放

点击进入后台播放功能，启用后台播必须增加发送卡功能，即YC-LC508卡同异步卡的同步发送卡功能

## （7）显示屏亮度调整

点击工具栏中的图标，打开显示屏亮度调整界面，如下图：

显示屏亮度的调整范围为：1-100；

拖动滑动条更改后数字变化，可预览亮度调整后的效果；

点击“保存到控制卡”按钮将当前值写入接收卡。

## （7）调试功能

在软件主界面上点击“调试”选项，在菜单中根据自己的实际需求选择不同的项目。如：选择网格测试。

在此界面中，根据不同的需求，对参数进行修改和选择，并点击“确定”。

停止调试：当不需要在进行调试时，请在软件主界面上点击“调试”按钮，在弹出的下拉菜单中选择“停止测试”。

脱机测试（脱机测试可以在不连接电脑的环境下进行工作）

每张卡上有一个“测试按钮”，每轻按一次，该卡所带的箱体变换一次测试状态，如斜线、网格等。如一个LED屏使用多张卡，长按其中任何一张卡的“测试按钮”5秒钟以上，可以实现全屏变换测试状态一次。如果脱机测试不能正常工作，或变换效果异常，请将整屏重新上电后再进行脱机测试工作。

## 2.3节目播放

## （1）截屏播放

点击截屏按钮会出现截屏框（需要连接LED屏）。此时您可以使用暴风影音或REALPLAY等播放软件播放视频等，用鼠标点住截屏窗的边即可拖动截屏窗口到播放窗口内或与其重叠，视频窗的内容即可播放到LED显示屏上。（XP系统需要禁用DirectShow加速才能显示某些视频）

## （2）播放窗

播放窗即电脑屏幕上的一个播放窗口，其大小与LED显示屏像素点数一致，其所显示的内容即是播放列表里正在播放的内容，此内容可以直接显示到LED屏上。此播放窗可以播放的的内容有文本、图片、动画、多媒体片源等内容，此内容和LED屏幕上所显示的内容是相同的，也是同步的。

## （3） 控制窗

控制窗是用来控制播放区的位置、大小及所要播放的内容。控制窗包含控制按钮及编辑控件，带编辑的控制窗如下图所示：

控制按钮包括：新建、打开、保存、播放、暂停和停止，用来生成、导入播放列表以及控制媒体播放。

编辑控件：分为两部分，左半边为节目选项，显示节目及子窗口信息，右半边为控制选项，控制节目播放特技、时间等。

## （4）节目组成

节目(节目文件)由一个或多个节目页组成。节目页有两种：正常节目页和全局节目页，正常节目页是节目主要构件，可以有多个，各节目页之间按顺序播放，可以循环；全局节目页只能有一个，在整个节目播放过程中一直播放。

节目页由一个或多个节目窗组成。节目窗是用来显示您所要播放的文本、图片、动画、多媒体片断等内容。

## （5）播放功能介绍

控制按钮功能

包含新建、打开、保存、播放、暂停和停止等，

新建：用于新建一个播放列表；

打开：用于打开以前编辑好的播放列表；

保存：用于保存当前编辑的播放列表；

播放：用于播放当前的播放列表；

停止: 用于停止播放正在播放的播放列表。

节目选项编辑控件功能

节目页：用于添加“正常节目页”，多个节目页按顺序进行播放；

添加子窗：用于在节目页下面添加文件窗；

节目上移：将当前选中的节目页向上移动一级；

节目下移：将当前选中的节目页向下移动一级；

删除节目：用于删除所选的节目页或子窗；

## （6）控制选项及编辑控件

针对左边节目选项编辑控件的选择不同，控制选项控件显示不同的内容，共有以下几种控制选项：节目页背景控制、文件窗属性控制、视频文件属性控制、文本文件属性控制和图片文件属性控制。

节目页背景控制：用于控制正常节目页的背景属性，包括节目名，播放时间，背景颜色，背景图片，背景图片显示方式等；

文件窗属性控制：用于控制播放窗口子窗的属性，包括：名称，边框宽度，边框颜色，起点，宽度，高度和文件列表等；

视频文件属性控制：用于控制视频文件播放时的属性，包括：背景颜色，背景图片，背景图片效果等；

文本文件属性控制：用于控制文本文件播放时的属性，包括：背景颜色，背景图片，背景图片效果，显示特技，文字效果，效果颜色，文字行距，显示速度，停留时间，字体样式和字体颜色等；

图片文件属性控制：用于控制图片文件播放时的属性，包括：背景颜色，背景图片，背景图片效果，显示特技，显示效果，显示速度，停留时间，清场特技和清场速度等。

## （7）  播放窗调整功能

图 1.4 播放窗大小的调整

编辑播放列表时，在播放窗口子窗口上单击鼠标右键会弹出子窗口调整菜单（如图 所示），选择相应菜单项调整当前选中子窗口的大小；

播放窗大小调整：

全屏：将子窗口充满整个播放窗；

水平全屏：子窗口宽度设为播放窗的宽度，子窗口高度不变；

水平1/2：子窗口宽度设为播放窗宽度的1/2，子窗口高度不变；

水平1/3：子窗口宽度设为播放窗宽度的1/3，子窗口高度不变；

水平1/4：子窗口宽度设为播放窗宽度的1/4，子窗口高度不变；

垂直全屏：子窗口高度设为播放窗的宽度，子窗口宽度不变；

垂直1/2：子窗口高度设为播放窗宽度的1/2，子窗口宽度不变；

垂直1/3：子窗口高度设为播放窗宽度的1/3，子窗口宽度不变；

垂直1/4：子窗口高度设为播放窗宽度的1/4，子窗口宽度不变；

播放窗位置调整：

图 1.5 播放窗位置的调整

居中放置：将子窗口放置在水平、垂直居中的位置；

水平居中：将子窗口水平位置居中，垂直位置不变；

垂直居中：将子窗口垂直位置居中，水平位置不变；

靠左放置：将子窗口移至播放窗最左边，大小不变；

靠右放置：将子窗口移至播放窗最右边，大小不变；

靠上放置：将子窗口移至播放窗最上班，大小不变；

靠下放置：将子窗口移至播放窗最下班，大小不变；

## （8）节目制作流程

第一步：新建节目页

节目页是播放列表的基本元素。单击，即可新建新的节目页，如下图所示。

单击删除节目可删除当前选择的节目页。

设置节目页属性

当新建节目页项或选中节目页项，即可设置节目页选项，节目页选项有节目页名称、节目页播放时间、背景颜色、背景图片、背景图片绘制方式等。

第二步：新建节目窗

节目页还只是一个框架，它可包含任意多节目窗，各个节目窗中可同时播放不同的文字、图片、动画、视频等。新建节目窗以文件窗的形式添加，点击“”，在弹出菜单中选择添加子窗->文件窗或者文本窗，即可添加，

窗口设定位置

(a) 文件窗：在该窗口中可添加任意多的文件，支持的文件种类有数十种之多。

包含文本文件（TXT）、所有图片文件（BMP/JPG/GIF/PCX/WMF/ICO）、所有的媒体文件（AVI/MPG/MPEG/WMV/ASF）、Flash文件（SWF）、RealPlay文件(RM，RMVB)。

(b) 文本窗：

文本窗的共性：所有的文本窗都有共同的选项，如2.3所示，窗口名称、边框线、边框线颜色、位置、宽度、背景。对文本窗有不同的选项下面分别加以说明：

文本窗的特性：这部分为播放文本列表，播放文件列表上面有文本工具条，可用于添加文本、编辑文本、删除、移动文件。如图2.4。

<文本文件设置>可以自定义文本，操作类似office文档。选项如图2.4所示。除可以设置常用格式外，还可以设置文本特效、速度、停留等。

设置好文本之后可以直接关闭文本，如需保存可以直接保存到电脑里。

(c)视频输入窗

(d)单行文本窗

(e)模拟时钟窗

(f)数字时钟窗

(g)倒计时窗

第三步：节目制作完成

经过上面步骤，已经完成一个节目页制作，如需多个节目页，请重复即可。制作完节目页。完成播放列表制作之后，单击保存按钮，即可保存当前所制作的节目列表。

第四步：播放节目

要播放当前的播放列表，单击“”按钮开始播放， “”按钮停止播放。

## （9）  消息文字

在控制软件主界面上点击快捷键，或者点击“控制”菜单，在弹出的菜单中选择“通知”，此时在弹出的设置框里进行设置，即可将即时发布的文字显示到大屏幕中。如图9所示：

设置消息文字的内容，位置，字体和运动特效等参数后，点击“发布”，即可将所要显示的信息文字发布到LED大屏幕上去。

①移动方式：左移（文字从右向左移动）、上移（文字从下向上移动）。

②文字位置：顶部（文字显示在显示屏的顶部）、居中（文字显示在显示屏的中部）、底部（文字显示在显示屏的底部）。

③移动速度：文字的移动速度，可以通过移动速度栏的滑动条改变，最小1/5像素/帧，最大6像素/帧。

文字运动方式

## （10）播放PPT文件

在软件主界面上点击快捷键，在弹出的对话框中选定您要播放的PPT文件后，就会直接播放PPT文件。在点击“”按键，即可停止当前播放。

播放体育比分

## （11） 播放计划

此播放计划功能是专适用于广告屏及严格限定播放时间和播放计划的功能。

a打开定时指令表

在软件主界面上直接点击“”快捷键

b 增加定时指令

第一步：打开“播放计划”对话框

单击“播放计划表”上的“添加”按钮打开“定时指令”对话框如下图所示。

第二步：设置指令列表内容

指令内容：选择执行指令内容，默认的是播放节目列表。

节目文件：节目文件是提前编辑好的节目列表，需要将每个时段所要播放的内容提前制作成节目列表，然后单击“浏览”按钮可以用来选择已经制作好的节目列表。

执行时间：设置开启指令的时间。

有效日期：设置指令的有效日期。

有效星期：设置星期几指令有效。

第三步：退出“定时指令”对话框

单击“确定”按钮完成增加定时指令任务。

c编辑定时指令

在列表中选择要编辑的指令，单击“编辑”按钮打开“定时指令” 对话框来对该指令

5.8.4 删除定时指令

在列表中选择要删除的指令，单击“删除”按钮，如果要删除所有的指令则单击“删除所有”按钮。

d 确定和取消定时指令

当您选择和设置好所有内容后，单击“确定”则启动定时指令表，点击“取消”则取消定时指令。

e 确定

单击“确定”按钮完成定时播放设置。

### （12）退出软件

点击软件右上角的关闭按钮来退出软件。退出软件的时候，系统自动将本次的所有设置保存，以便系统下次启动时保持上一次设置。

# 三   异步软件

## 3.1 异步卡505\508硬件连接

DC 5V：接DC 5V/2A电源；

USB接口：可扩展U盘存储。或者用来更新内容使用。

WAN：通过网线与电脑网口连接，配置异步卡和发送节目时使用；

网口1 (LED1)：直接与同步接收卡级联接入；100万像素点以内直接接入网口1；

网口2(LED2)：直接与同步接收卡级联接入；与网口LED1不同的是，屏超过100万点以上在200万点以内时与LED1同时使用，这路为第二路输出;

UART1：串口1，接外部电源模块

UART2：串口2，接外部传感器

IN HDMI:接入HDMI信号，可接HDMI线或DVI转换HDMI线

Switch:同异步切换开关，此按钮使用时必须长按“2”秒使用

SD卡：可扩展SD卡存储，最大支持32G。

Audio耳机口：立体声输出，接音响，耳机等

+5V  GND：接入直流5V电源

## 3.2设置默认终端

## 把同步卡网线接到508卡的网口1，再把电脑的网口与508异步卡的配置网口用另外一条网线连接起来。

## 打开LedShow，在“设置”栏打开设置默认终端

## 点“设置”菜单下的“设置默认终端”可查找到局域网里的所有异步卡（508异步卡）。选择终端后，可以更改它的名称，方便用户区分和识别。

## 3.3配屏操作

## （1）配置同步接收卡

用同步接收卡的同步软件配置或异步卡的配置都可以，配屏方法与同步软件一样 ，不同之处只是在配完接收卡后，增加了把参数配置到异步卡上。

配接收卡105后，在屏幕管理里选择通过505/508连接收卡，后面的配屏方法与同步软件下的方法一样

## （2）配屏参数导入异步卡

配完屏后，回到屏幕管理界面，点击“配置505/508”

## 3.4异步软件界面介绍

## （1）快捷按钮

新建：用于新建一个播放列表；

打开：用于打开以前编辑好的播放列表；

读取终端列表：用于读取异步卡终端存取的节目列表到电脑

保存：用于保存当前编辑的播放列表；

播放：用于播放当前的播放列表；

停止: 用于停止播放正在播放的播放列表。

发送节目列表:发送节目列表到异步卡终端

软件设置：软件常用参数设置

同异步切换：进行同步播放和异步播放切换

## （2）“控制”菜单

发送即时消息：在屏幕显示里发布即时文字消息。

更新RSS：播放网上RSS新闻内容

发送定时指令表：编辑一个时间播放计划，按设定好的计划播放节目。

同异步切换：508中使用的同步与异步的切换

发送节目到终端：把编辑好的节目发到异步卡

发送节目到U盘：在电脑里，软件把节目发到U盘，以后可以通过U盘更新异步卡的节目。

重新开始：重新开始节目

停止播放：停止播放正在进行的节目

继续播放：断续播放正在进行的节目

## （3）“设置”菜单

播放窗设置：设置LED屏的宽度和高度（操作播放编辑时先设置好）

可以设置屏幕数量，名称

终端设置

为接入终端设置参数

终端网络设置：如508的网络参数（上网参数）包括有线本地连接，无线wifi（无线密码）等，设置完此功能后要重启

终端账号：为终端设置一个服务器IP ，账号密码等，用来连接远程发布系统。

播放列表：查看和删除终端（508卡）存储的节目列表

终端媒体：查看和删除终端（508卡）存储的播放内容

终端字体：查看和添加终端（508卡）的字库内容

终端时针：查看时钟或为终端（508卡）设置一个时间

终端介质：为终端（508卡）设置一个存储的硬件介质，可使用板载FLASH，U盘，SD卡，硬盘等。设置完此功能后要重启

另外U盘可以当作存储介质来用，也可以只用作拷贝内容，拷完取走

视频输出

声音亮度

直接拖动进度条可实时改变异步卡亮度和声音大小参数

当接太亮度模块时，实现自动调节功能进入

软件分为8个等级亮度，请自行设置传感采集到的亮度值对应的等级

传感器设置

当接入传感器后，首先必须对异步的传感器功能进行设置，对应传感器的型号，端口等重要设置

电源控制

通过软件实时设置每一路的开关状态，些功能需要按接入电源模块YC-LC402

同异步切换：

针对异步卡，对开电时状态的设置

终端锁定：

对接入本局域网的终端进行密码保护

## （3）节目选项编辑控件功能

节目页：用于添加“正常节目页”，多个节目页按顺序进行播放；

添加子窗：用于在节目页下面添加文件窗；

节目上移：将当前选中的节目页向上移动一级；

节目下移：将当前选中的节目页向下移动一级；

删除节目：用于删除所选的节目页或子窗；

### 文件窗

选择添加文件：添加电脑或终端存储的文件

其中终端存储的文件可以预先通过电脑把要播放的文件发送到u盘， 再插入508，也可以通过网线为508下载。

选添加网络文件，可以添加网上的图片，视频等！

选“共性”，说明要把选取播放的文件编辑为相同的播放停留时间和速度，特效等

### 简单文本窗

选最大化显示

速度0为最快，数值大对应内容切换越慢

### 文本窗

### 时针窗

### 时间窗

用来播放农历，倒计时等功能

温度，湿度窗

使用温度窗功能必须先接入传感器来采集

## 天气窗

## 3.5异步节目更新

## （1）本地电脑直接发送

编辑好节目列表后点击“控制”菜单——“发送节目到终端”；或直点快捷键

## （2）U盘发送

编辑好节目列表后点击“控制”菜单——“发送节目到U盘”；

软件会检测电脑当前连接的U盘，选择正确的磁盘，点击“是”，发送文件到U盘：

文件发送完成后，将U盘插到异步卡的USB口，异步卡会自动将U盘里面的内容拷贝到内部存储器；U盘下载时会把以前存的内容删除

拷贝完成后异步卡会自动重启，开始播放新的节目内容，此时可将U盘从异步卡拔出。

## （3）扩展存储容间

U盘扩展存储容间

在终端设置时，存储介质更改

SD卡盘扩展存储容间

硬盘扩展存储容间

## （4）删除内容

### （5）保存节目

## 3.6异步控制功能

## （1）定时播放

点击“增加”来新增一个指令计划，“编辑”是改变已有的指令计划

播放指定列表：计划定时为屏幕播放指定的节目

停止播放：按计划时间停止播放节目，屏幕黑屏

调节大屏幕亮度：按计划来改变当前播放中屏幕的亮度，共255级，255值为最亮。

以上是计划更新亮度，也可人工调节和配合多功能板自动调节亮度，在终端设置里更改

电源计划：按计划来控制屏的电源开关，开关电时保持异步卡和电源板的供电即可。

单独控制第几路电源

编辑完计划后，发送计划到终端

U盘发送：把计划发到U盘，然后U盘复制到异步卡上，注意的是：内容节目也要同时发到U盘

只发送所有计划表中所有计划中的声音的任务

只发送所有计划表中所有计划中的重启的任务

只发送所有计划表中所有计划中的电源的任务

只发送所有计划表中所有计划中的同异步切换的任务

只发送所有计划表中所有计划中的亮度的任务

只发送所有计划表中所有计划中的播放节目的任务

读出异步卡中存的所有计划指令表

## （2）发送即时消息

### （3）添加RSS网络信息

### （4）集群功能

在局域网里，异步卡有群发功能，在“设置里”菜单选“播放窗设置”，然后增加多个屏

发送节目中可以选取一对一，一对多，多对多的方式发送，注意IP地址是否正确

## （5）接入互联网远程信息发布系统登陆平台

管员登陆平台在信息发布系注册一个终端账号

把账号密码添加到终端设置里

## （6）有线网络设置

异步卡可通过路由器，交换机等设备接入网络，可选用自动获取IP和静态IP方式接入

## （7）无线WIFI设置

### （8）时间校正

## （9）固件升级

在调试菜单下，找开更新终端软件

## （10）重启设备

异步卡可以通过软件软重启设备，在调试菜单，点击重启终端，重启时屏幕会变为黑屏，网络为断开一会，重启过程需要一到两分钟

## 3.7异步效果图